移动智能手持终端

MZ5000L

MZ5000L是一款可靠耐用、性能强大、带完整数字键盘的移动数据采集终端。基于Android5.1操作系统，配备骁龙四核CPU，采用一流厂商配件，配有先进的数据采集部件（1D/2D条码扫描、RFID支持），具有4G无线数据与通讯的功能，是一款性能品质优越的行业终端 。

产品特点：

- 性能强劲，配置一流

四核：采用Qualcomm四核1.2GHz处理器；

2G： 采用 Hynix 2GB DDR3 内存；16G存储空间

6000次：关键接插件经过6000次插拔测试。

2. 坚固可靠，人性化设计

1.2m：通过1.2m水平跌落测试，抗摔能力强；

IP65：独特的整机和内核密封设计，IP65防护等级；

30°：扫描引擎采用30度倾角设计；

防磨损：超强防磨损按键，Corning Gorilla Glass屏幕。

- 世界模式传输无障碍，多种无线连接方式

支持3大运营商，4种制式，8个频段；4G全网通

WIFI：双频，工业级WIFI模块，有效防止数据掉包；

Bluetooth： V4.0 + EDR，功耗更低，性能更好。

- 多面手，功能丰富

两种导航：支持GPS与北斗两种导航方式；

条码扫描：优质条形码扫描引擎；

RFID识别：NXP高性能NFC芯片，支持13.56MHz RFID标签识读。

- 双电池，超长续航

3800mAh：采用高性能锂电池，为用户全天候工作提供支持；

双电池：采用双电池设计，为用户数据安全提供可靠方案。

| 物理/环境参数 |
| --- |
| 尺寸 | 165.6mm(长) × 最宽处73/握手处67.3mm(宽) × 扫描头34.4/最薄处23.5/电池盖28.4mm(厚) |
| 重量 | 275g（含电池） |
| 工作温度 | -20°C ~ 60° |
| 存储温度 | -40°C ~ 80° |
| 相对湿度 | 95%（无凝结） |
| 抗摔强度 | 可经受多次从1.2米到水泥地面的跌落 |
| 翻滚测试 | 1米直径范围内可滚翻500次 |
| 工业等级 | IP65 |
| 防静电 | ±8KV接触放电；±12KV空气放电 |
| 系统参数 |
| 处理器 | 四核1.2GHz |
| 操作系统 | Android5.1 |
| 存储器 | 16GB eMMC/2GB DDR3/最大可支持32GB外部储存 |
| 显示/触摸 | 3.7英寸IPS超广角可视屏/WVGA（480*800） 5点触摸电容屏 康宁Gorilla玻璃 |
| 按键 | 28个物理按键（开关机键、扫描键、自定义键、导航键、数字键、功能键），超强防磨损IML膜内套印工艺 |
| 电池 | 锂离子聚合物，3.7V，3800mAh/内置备用电池150mAh（可实现不关机更换主电池） |
| 功能配置 |
| 条码引擎 | 一维条码Motorola SE955（另有其他型号品牌可选）、可选二维条码Motorola SE4500 |
| NFC | 支持ISO14443/ISO15693标准的13.56MHz RFID标签识别，可识别二代身份证 |
| 摄像头 | 后置摄像头5M AF |
| 定位/导航 | 内置GPS，支持AGPS，可选北斗二代导航模块 |
| 指示灯 | 系统指示灯、 扫描指示灯 |
| 音频系统 | 内置扬声器、听筒、麦克风、振动器 |
| 传感器 | 重力传感器 |
| 网络参数 |
| 网络制式 | FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA//GSM/CDMA2000/CDMA 1X(4G全网通） |
| 网络频段 | FDD-LTE Band1/3 TD-LTE Band38/39/40/41 WCDMA/HSPA 2100/850MHz TD-SCDMA/HSPA Band34/39 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800MHz CDMA2000/CDMA 1X 800MHz |
| WLAN | 2.4G/5G双频，802.11 a/b/g/n 内置天线 安全标准 WEP，WPA，WPA-PSK，WPA-v2.0 |
| 数据/语音服务 | 在中国大陆地区支持中国移动4G/3G/2G、中国联通4G/3G/2G、中国电信4G/3G/2G网络 |
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
| 外部接口 |
| USB接口 | Micro USB2.0,支持USB OTG |
| 充电接口 | Micro USB，1.5A快速充电，可选座充 |
| 供电接口 | 支持对外供电5V/500ma |
| 通信接口 | RS232接口 |
| 开发环境 |
| 系统环境 | Android5.1/SP-UI |
| 开发工具 | SDK开发包 |
| 管理软件 | PC管理套件/MDM设备管理系统 |