移动智能手持终端

MZ4500系列

MZ4500超高频防爆手持终端是一款基于Android 5.1 的高工业等级高频超高频合体手持式PDA,超高频读取距离达7米，强大的多标签防碰撞能力，高达IP65防护等级+防爆认证，配备高通四核CPU，1D/2D/HF/NFC/GPS/4G/RFID/北斗/通信等功能模块应有尽有，4.5寸全彩电容屏，精心防背光设计，可拆卸外接键盘，防爆电池，是一款高端、 稳定、功能强大、适用范围广的坚固耐用的UHF手持机。

产品特点：

- 多面手，多功能

超高频/高频：一机二用，RFIDUHF,915MHz  ISO18000-6c，读取距离可达3-7m

支持键盘可拆卸功能，键盘为选配。

多标签：整箱货物条码一次识别，每秒读取200个标签

条码扫描：高端条码扫描引擎，能够识别一维二维码

两种导航：GPS+北斗2导航系统

摄像头：5M/自动聚焦

- 4G全网通

支持3大运营商3G/4G，4种制式，8个频段

双频Wifi、蓝牙:数据传输更快捷、稳定

- 超高配置

强大内核：安卓5.1系统，高通1.2G四核CPU，多任务运行流畅。

大内存：16GB eMMC + 2GB LPDDRR3内存，支持32GT-Flash卡

全触屏：4.5寸电容屏，背光可见

双电池：3800mAh锂电+2200mAh防爆电池

- 高工业等级

IP65：三防工业等级，1.2米水泥地抗跌

专业防爆认证：ExibIIBT4认证，气体、粉尘防爆。

防磨损：整机终身防磨损工业设计

- 增值服务

二次开发模块定制、Home界面定制

| 物理/环境参数 |
| --- |
| 尺寸 | 156.5mm（长）×75mm（宽）×26mm（厚） |
| 重量 | 308g（含电池） |
| 工作温度 | -10°C ~ 55° |
| 存储温度 | -20°C ~ 60° |
| 相对湿度 | 95%(无结露) |
| 抗摔强度 | IP65/1.2米跌落防护 |
| 翻滚测试 | 1米直径范围内可滚翻500次 |
| 防静电 | ±8KV接触放电；±15KV空气放电 |
| 系统参数 |
| 处理器 | 四核1.2GHz, QualcommMSM8916 |
| 操作系统 | Android5.1 |
| 存储器 | 16GB eMMC / 2GB LPDDRR3/最大可支持32GB外部存储 |
| 显示/触摸 | 4.5寸，QHD（540*960）; 强光可视，工业级LCD;5点触摸电容屏、支持手写笔、康宁Gorilla玻璃 |
| 按键 | 数字键盘+功能键+扫描键、1个开机键+2个扫描键 |
| 电池 | 3800mAh（锂电池），2200mAh（防爆电池） |
| 功能配置 |
| 1D/2D扫描 | 1D/2D二选一；MOTO SE955/SE4500 |
| NFC | 支持13.56MHz/ISO14443/ISO15693/ISO18092等NFC协议和标准 |
| RFID | UHF,915MHzISO18000-6c距离3-7m（视标签不同） |
| 摄像头 | 5M/自动聚焦 |
| 定位/导航 | GPS+北斗,单点定位精度5M |
| 指示灯 | 系统指示灯、扫描指示 |
| 音频系统 | 内置扬声器、听筒、麦克风、振动器 |
| 密码键盘 | 内置密码键盘 |
| 网络参数 |
| 网络制式 | GSM\TD-SCDMA\TDD-LTE\FDD-LTE\WCDMA\CDMA800 |
| 网络频段 | GSM 850/900/1800 TD-SCDMA Band34/Band39 TDD-LTE Band38/Band39/Band40/Band41 FDD-LTE Band1/Band3 WCDMA Band1/Band5 CDMA 800 |
| WLAN | 2.4G/5G双频，802.11b/g/n，WEP,WPA,WPA-PSK,WPA-v20标准 |
| 数据/语音服务 | 支持中国移动4G/3G/2G、中国联通4G/3G/2G、中国电信4G/3G/2G网络 |
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
| 外部接口 |
| 外设接口 | USB2.0/OTG/RS232/5V电源/GPIO |
| 背部扩展接口 | 内部预留 支持UHF |
| 底部扩展接口 | 支持外接键盘、RS232通信接口 |
| 供电接口 | 线充（microusb），座充，连接器TBD |
| 通信接口 | RS232接口 |
| 开发环境 |
| 系统环境 | Android5.1/SP-UI |
| 开发工具 | SDK开发包 |
| 管理软件 | PC管理套件/MDM设备管理系统 |

（以上配置参数仅供参考，具体配置可根据产品型号。）